宁东铁路古鸳线及古范线物探项目

技术标准与要求

- 项目概况

施工项目名称：宁东铁路古鸳线及古范线物探项目

施工地点：古鸳线k3+550-k4+450、古范线k12+750-k13+250。

施工内容：利用物探手段对项目区疑似异常点进行揭示，并针对异常进行分析评价，形成结论及建议，提交合格的物探勘察报告。物探工作需依据现场情况，采用合理的物探手段，可采用（但不限于）电法、电磁法或地震法等多种综合物探手段，工作量布置合理，结论依据充分，勘察深度需满足项目勘察目的要求。

工程量：物探长度共计1400m，宽度为相应长度对应的铁路保护区范围。

二、技术标准与要求

（一）相关规范依据

1.《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）；

2.《铁路工程物探勘探规范》（TB10013-2023）；

3.《岩土工程勘察安全标准》（GB50585-2019）等

4.《铁路营业线施工安全管理办法》(国铁运输监[ 2021]31号)

5.《普速铁路工务安全规则》

6.《宁夏宁东铁路有限公司铁路营业线施工管理办法》

（二） 技术标准及要求

1.本次勘察，需要对拟勘察区域的不良地质情况具有较高的认识，对项目区地层及隐患熟悉，专业能力满足要求。

2.物探工作需依据现场情况，采用合理的物探手段，可采用（但不限于）电法、电磁法或地震法等多种综合物探手段，工作量布置合理，满足《铁路工程物探勘探规范》（TB10013-2023）要求，结论依据充分，勘察深度满足物探目的，宽度为相应长度对应的铁路保护区范围。

3.物探手段的选择需要考虑现场的实际情况，对干扰源进行合理规避，物探结果解译需科学合理，对无效及干扰数据需明确辨识。并根据结果提出合理化建议，编制本项目物探测试工作报告。

（三）安全文明施工

1.为确保营业线行车和施工作业过程中劳动安全，所有参与施工作业人员必须参加岗前安全和技能培训并考试合格。现场施工负责人、驻站联络员、安全员、防护员必须经过施工安全培训，防护员、驻站联络员持证上岗。

2.施工命令下达后，现场安全防护员设置好安全防护措施后，监管及作业人员方可进入施工现场配合施工。

3.施工时，在相关车站设置驻站联络员1名，施工地点两端不小于800m处设置两端防护员，现场设置防护员，现场防护员防护距离不得超过100m。

4.所有上道人员必须按规定着装，按规定穿戴劳动保护用品。作业人员在施工及监管过程中必须听从现场负责人的指挥，严禁违章作业，严禁随意跨越既有线路，确保人身安全和行车安全。

5.施工要点，禁止超地点、超范围施工，在没有允许之前禁止拆、改既有设备，影响既有行车安全。

6.加强对施工材料、机具的管理，必要时派人看守，不得侵入铁路建筑限界，以防造成行车或施工安全事故，每天施工结束后，做到活完、料净、场清，所有工具、机具撤离现场。

7.特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训、经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业;未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。施工作业前办理高危作业票，按照相关要求穿戴防护用品，每日拆除一段施工一段。

8.大型施工机械（吊机等）应有相应的合格证，按相关规定执行。

9.施工过程中开挖需探明电缆，不得损坏线路及电缆。

10.甲方派专人在现场监管，必须在甲方监管人员到达现场后，乙方方可开始施工。施工过程中，甲方发现施工影响运输安全、既有设备稳定或违反施工方案时有权要求乙方无条件停止施工。乙方在甲方监督人员未到场时，自行开展施工作业的，由此产生的一切责任由乙方自行承担。

11.投标单位需自行购置摄像头（可并入大华乐橙系统），实现宁东铁路管控中心视频可查。